## Slide 1
Зображення університету / емблеми
Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Кафедра радіотехніки та радіоелектронних систем
ЗВІТ З НАУКОВО-
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Виконав:
Рева Іван Михайлович
Студент 4 курсу, група ПАЗТК
Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»
Керівники: доц. Жиров Г.Б. • Кольцова С.В.
Київ — 2026

## Slide 2
Вступ
Місце практики — Інформаційно-обчислювальний центр КНУ ім. Т. Шевченка
Місце та об'єкт практики
Я, Рева Іван Михайлович, студент 4-го курсу групи ПАЗТК факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем, проходив навчально-виробничу практику в Інформаційно-обчислювальному центрі КНУ ім. Т. Шевченка.
Під час практики я ознайомився з принципами організації та функціонування локальної комп'ютерної мережі, особливостями роботи мережевого обладнання та процесами адміністрування телекомунікаційної інфраструктури гуртожитків КНУ.
Мережа гуртожитків — це масштабна інфраструктура, що обслуговує сотні одночасних користувачів і має забезпечувати стабільний та безпечний доступ до Інтернету і внутрішніх ресурсів університету.
Фото центру / робочого місця

## Slide 3
Мета, об'єкт і предмет дослідження
Мета дослідження
Аналіз роботи локальної телекомунікаційної мережі, дослідження принципів конфігурації мережевого обладнання та забезпечення стабільної і безпечної роботи мережевої інфраструктури. Практика спрямована на закріплення теоретичних знань та отримання практичних навичок роботи з комутаторами та маршрутизаторами.
Об'єкт дослідження
Локальна комп'ютерна мережа гуртожитків КНУ та мережеве обладнання, що використовується для забезпечення доступу користувачів до мережі Інтернет: маршрутизатори MikroTik, керовані та некеровані комутатори D-Link, кабельна інфраструктура, точки доступу Wi-Fi.
Предмет дослідження
Процеси конфігурації та адміністрування мережевого обладнання, технології VLAN, AAA та TACACS+, методи моніторингу мережі, виявлення конфліктів IP-адрес та способи забезпечення стабільної роботи телекомунікаційної інфраструктури. Особлива увага приділяється безпеці доступу адміністраторів і централізованому управлінню обладнанням.

## Slide 4
Завдання та методи дослідження
Основні завдання
• Ознайомлення зі структурою та принципами роботи локальної мережі гуртожитків
• Аналіз роботи маршрутизаторів, комутаторів та допоміжного мережевого обладнання
• Налаштування VLAN та параметрів доступу для різних груп користувачів
• Тестування нових конфігурацій комутаторів у реальних умовах
• Аналіз технічної документації та формування таблиць сумісності обладнання
• Участь у діагностиці та усуненні аварійних ситуацій у мережі
Методи дослідження
• Технічний аналіз мережевого обладнання та його характеристик
• Діагностика несправностей за допомогою мережевих утиліт (ping, traceroute, ARP)
• Порівняння конфігурацій та перевірка сумісності обладнання
• Спостереження за роботою інфраструктури в умовах реальної експлуатації
• Робота з веб-інтерфейсами адміністрування D-Link та RouterOS MikroTik
• Збір та систематизація даних щодо звернень користувачів
Іконка / схема методології

## Slide 5
Розділ 1. Структура локальної мережі гуртожитків
Схема топології локальної мережі
Архітектура мережі
Локальна комп'ютерна мережа гуртожитків побудована для забезпечення стабільного доступу користувачів до мережі Інтернет та внутрішніх інформаційних ресурсів. Основу мережевої інфраструктури складають:
• Центральний маршрутизатор MikroTik RB5009UG+S+IN
• Керовані гігабітні комутатори D-Link DGS-1210 (L2)
• Некеровані комутатори серій D-Link DES-1000 / 2000
• Точки доступу Wi-Fi для гостьового сегмента
• Магістральні trunk-канали між комутаторами доступу
Логічне розділення користувачів реалізовано за допомогою технології VLAN, що дозволяє згрупувати пристрої незалежно від фізичного підключення та ізолювати трафік різних категорій користувачів.

## Slide 6
Аналіз мережевого обладнання
Фото маршрутизатора / комутатора
MikroTik RB5009UG+S+IN — центральний вузол
Високопродуктивний маршрутизатор з чотириядерним CPU та великим об'ємом оперативної пам'яті. 8× гігабітних Ethernet-портів і один порт 10G SFP+ дозволяють стабільно обслуговувати велику кількість одночасних сесій у мережі гуртожитку та забезпечують швидкісну передачу даних між зовнішнім каналом Інтернет та внутрішньою мережею.
D-Link DGS-1210 — керовані комутатори доступу
Керовані гігабітні комутатори рівня L2. Підтримують технології VLAN, QoS, Loopback Detection та моніторинг мережевого трафіку. Використовуються для сегментації мережі та підключення великої кількості користувачів у межах окремих поверхів гуртожитків. Налаштування виконується через зручний веб-інтерфейс. Для базових потреб у мережі також використовуються некеровані комутатори серій DES-1000 / 2000.

## Slide 7
Розділ 2.1. Налаштування VLAN та параметрів доступу
Логічне розділення мережі
На початку налаштувань виконувалося планування VLAN: для кожного сегмента визначалось логічне призначення та діапазон IP-адрес. Комутатори доступу підключені до магістрального комутатора через trunk-порти, а маршрутизація між VLAN виконується на MikroTik із створенням підінтерфейсів з тегуванням 802.1Q.
VLAN ID | Назва | Призначення | Діапазон IP-адрес
10 | ADMIN | Адміністрація | 192.168.10.0/24
20 | Students | Користувачі гуртожитку | 192.168.20.0/24
30 | Guest | Гості (Wi-Fi) | 192.168.30.0/24
40 | Services | Сервери / Принтери | 192.168.40.0/24
99 | Management | Управління обладнанням | 192.168.99.0/24
Скриншот веб-інтерфейсу D-Link / схема VLAN

## Slide 8
Розділ 2.2. Дослідження технологій AAA та TACACS+
Модель AAA — три етапи контролю доступу
Authentication
Перевірка облікових даних користувача (логін і пароль) при спробі підключення до комутатора чи маршрутизатора.
Authorization
Визначення переліку команд і дій, які дозволено виконувати конкретному адміністратору після успішного входу в систему.
Accounting
Фіксація всіх дій користувача в системі. Дозволяє відстежувати зміни конфігурації та проводити аудит у разі несправностей.
Навіщо потрібен TACACS+
• Централізоване керування: один обліковий запис для всіх 20+ комутаторів гуртожитку
• Повне шифрування трафіку між комутатором і сервером (на відміну від RADIUS)
• Розмежування прав: окремі рівні для admin, operator та monitor
• Інтеграція із сервером Cisco ISE 2.6 і ведення журналу обліку дій
Схема AAA + TACACS+ / Cisco ISE

## Slide 9
Розділ 3. Виконання професійних обов'язків
Основні досягнення під час практики
• ПЗО.1 — у складі технічної команди брав участь в усуненні аварійного відключення маршрутизатора у гуртожитку №10
• ПЗО.2 — провів аналіз стану мережевого обладнання та оцінку показників роботи мережі
• ПЗО.3 — підготував технічний висновок щодо необхідності резервних блоків живлення
• ПЗО.5 — надавав допомогу в тестуванні нових конфігурацій та діагностиці конфліктів IP-адрес
• ПЗО.6 — брав участь у складанні кошторису на модернізацію та заміну обладнання
• ПЗО.7 — здійснював збір та систематизацію звернень користувачів через Google Форми
• ПЗО.8 — сформував таблиці сумісності блоків живлення Proline для DGS-1210 та DES-1000/2000
• ПЗО.9 — налаштовував керовані комутатори D-Link, впровадив сегментацію VLAN та систему AAA на базі TACACS+
Фото з робочого процесу / чек-лист

## Slide 10
Висновки
• Закріплено теоретичні знання за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» та здобуто практичні навички роботи з реальною мережевою інфраструктурою.
• Отримано досвід налаштування маршрутизаторів MikroTik і керованих комутаторів D-Link, конфігурації VLAN, сегментації мережі та параметрів доступу користувачів.
• Досліджено технології централізованого керування доступом — модель AAA та протокол TACACS+, що дозволило зрозуміти принципи підвищення рівня безпеки та аудиту дій адміністраторів.
• Виконано моніторинг роботи обладнання, діагностику аварійних ситуацій і оцінку навантаження на мережу в умовах реальної експлуатації.
• Здобуто досвід командної роботи з технічними спеціалістами, підготовки технічної документації та аналітичних матеріалів.
• Підтверджено виконання понад 2/3 професійних завдань для кваліфікації «Фахівець електронних комунікацій» — програма практики виконана у повному обсязі.
Фінальне зображення
Дякую за увагу!
Готовий відповісти на питання